## Slide 1
Travail isolé
Le travail est considéré comme isolé lorsque le travailleur est hors de vue ou de portée de voix d’autres personnes, avec une probabilité de visite faible et que le travail présente un caractère dangereux.
MOD 19 A - Date : 27/07/2016 - Page 1 sur 2
FP FS 005 – Version 1 du 23/05/2017
Définition
Règles applicables
Détail du logigramme :
Lors de toute opération ou planification d’intervention de travail, le schéma suivant peut être suivi. Si le travailleur se trouve seul et doit réaliser une opération comprenant des risques il faut se poser les questions suivantes :
Un binôme est il envisageable avec un employé du client ? Si oui, intervention en binôme
Si le binôme n’est pas réalisable, le technicien est-il en possession d’un PTI ou peut-il s’en procurer un ?
Si oui, l’intervention peut se réaliser avec le PTI
S’il n’est pas possible de faire l’intervention avec un PTI (régime dérogatoire). Le technicien devra alors respecter une procédure d’appels téléphoniques réguliers avec l’agence, à définir en fonction du temps d’intervention.
Oui
Oui
Oui
Analyse de risque
Travail isolé ?
Binôme
Possible ?
Intervention en
Binôme avec un employé du client
Intervention
Non
Procédure d’appel
téléphonique
régulière
Non
Intervention
Intervention
Utilisation d’un PTI
Non
PTI disponible ?